Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между ООО ПИ «АРХСТРОЙПРОЕКТ» и Администрацией муниципального района Бурзянский район в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе  «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Кулганинский сельсовет разработан на основе топографической съемки, представленной в электронном виде, разработанной ООО «ЭнергоТехнологияУрал» в 2013г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2032г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Кулганинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информации  оннной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок строительства– 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Кулганинский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие д.Кулганино в качестве административного центра сельского поселения, д. Саргая в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельcкого поселения планируется за счет механического и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Д. Кулганино – административный центр сельского поселения Кулганинский сельсовет с населением 334 человека, расположен в южной части  территории сельского поселения в 74 км от районного центра с.Старосубхангулово, ближайшая ж/д станция расположена в г. Белорецк в 127 км.

Территория села ограничена со всех сторон лесными насаждениями, по центральной части протекает река Узян, а также с запада и востока – притоки реки Узян. В деревне Кулганино  водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев на подворьях. Теплоснабжение – печное отопление для индивидуальной застройки, котельная на жидком и твердом топливе для общественных зданий, централизованная канализация отсутствует (выгребные ямы).

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных вдоль реки Узян и перпендикулярно ей вдоль реки Яманъелга. Общественная зона сформировалась в северной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприятных для строительства, в юго-восточной части населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Саргая  расположена в 23 км от центра сельского поселения, в 49  км к северо-востоку от райцентра, ограничена со всех сторон лесным массивом, а также с востока водоохраной зоной от реки Узян и реки Большая Саргая. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Население – 166 человек. Водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - печное отопление для индивидуальных жилых домов, котельная на твердом и жидком топливе для общественных зданий.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных вдоль рек Узян и Большая Саргая. Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в южном направлении от границ деревни, вдоль реки Узян. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Кулганинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Кулганинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Бурзянского района, и, в частности, для сельского поселения Кулганинский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с. Кулганино | 195.5 | 27.3 | 2.1 | 0.4 | 4.24 | 20.0 | 0.66 | 5.0 |
|  |  | 219,5 | 55,3 | 3,72 | 0,4 | 7,5 | 21,0 | 0,66 | 5,0 |
| 2 | д.Саргая | 74.7 | 12.88 | 0.83 | 0.67 | 1.5 | 6.8 | - | 3.5 |
|  |  | 111.0 | 29.11 | 1,58 | 0,67 | 6,38 | 11,8 | - | 3.5 |
|  | Итого | 270.2/ (100%) | 40.18/ (14.9%) | 2.93/ (1.1%) | 1.07/ (0,4%) | 5.74/ (2.12%) | 26.8/ (1.0%) | 0.66/ (0,12%) | 8.5 / (3.14%) |
|  |  | 330.5 (100%) | 84.41 25.54% | 5,3/ (1.6%) | 1,07 (0.32%) | 13,88/ (4,2%) | 32,8/ (9.92%) | 0,66/ (0.2%) | 8.5/ (2,57%) |

Баланс территории сельского поселения Кулганинский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Кулганинский сельсовет в административных границах | га | 54 710.0 | 54 710.0 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 4217,5 | 4193,5 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 49 903,5 | 49867,2 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 70.3 | 70.3 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | - | - |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Земель транспорта | га | 22.52 | 22.52 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 270.2 | 330,5 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 40.18 / 100% | 84,41 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2.93 | 5,3 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6.81 | 14,95 |
|  | рекреационных зон | га | 26.8 | 32,8 |
|  | земель водного фонда | га | 8.5 | 8,5 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 0.66 | 0,66 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 1.12 | 1.12 |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,18 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Кулганинский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 1599 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Кулганинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

д. Кулганино :

- здание администрации сельского поселения;

- средняя школа на 65 учащихся со спортзалом площадью 162 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- сельский клуб на 100 мест с библиотекой на 6,20 тыс. книг;

- детский сад на 15 мест;

- 2 магазина товаров повседневного спроса на 56 м2 торг. пл.;

- мечеть;

- проектируемая школа на 67 учащихся с детским садом на 15 мест и спортивным залом на 80 м2;

- проектируемый СКЦ, в т.ч. клуб на 110 мест, кафе на 37 пос. мест, отделение банка на 1 опер. кассу, торговые площади на 160 м2, предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места;

- проектируемый магазин на 58 м2 торговой площади;

- проектируемый спа-центр на базе местной голубой глины;

- проектируемый музей поселения «Духовное наследие, быт и самобытная культура башкир».

д.Саргая:

- средняя школа на 15 учащихся;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазин товаров повседневного спроса на 16 м2 торг. пл.;

- отделение связи на 1 опер. мест;

- гостиница на 11 мест;

- гостиница;

- музей;

- здание конторы БГПЗ (Башкирского Государственного природного заповедника);

- проектируемая школа на 37 мест с детским садом на 12 мест и спортзалом на 50 мест;

- проектируемый ТСК, в том числе: торговые площади 92 м2, кафе на 14 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 1 рабочее место.

    - 2.2.3. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

Проектом предусмотрена организация на территориях населенных пунктов сельского поселения благоустроенной рекреационной зоны. В проектируемых кварталах планируется организация островков зеленых насаждений.

Кроме того, «Схемой территориального планирования муниципального района Бурзянский район РБ», разработанной ГУП – институт «Башагропромпроект» в 2011 году, предусмотрены инвестиционные проекты, касающиеся туризма и рекреации сельского поселения.

Перечень инвестиционных проектов сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район.

| № п/п | Наименование проекта | Место реализации | Объем инвестиций, млн. руб | Цель инвестиционного проекта | Количество рабочих мест | Срок реализации, гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Туризм и рекреация |
| 1 | Строительство спа-центра на базе местной голубой глины | д. Кулганино | 0,5 | Создание новых рабочих мест, пополнение местного бюджета |  | 2011-2015 |
| 2 | Организация туристических и экологических маршрутов, троп. Открытие музея поселения «Духовное наследие, быт и самобытная культура башкир» | д. Кулганино | 0,7 | Создание инфраструктуры туризма | 15 | 2011-2015 |
| 3 | Организация охотничьего туризма. Организация фермерского хозяйства по полувольному содержанию оленей (маралов, пятнистые олени, косули) | ООО «Ат-тур» Кулганинский сельсовет | 1 | Оказание туристических услуг | 5 | 2010-2015 |

К проектируемому периоду данный перечень частично реализован. Так, в д. Саргая открыта ферма по разведению оленей, организован охотничий туризм.

    - 2.2.4. ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Санитарную очистку на территории осуществляют: предприятие по утилизации ТБО в с. Старосубхангулово – ИП Каскинбаев И.Б., и организация по обслуживанию приборов по очистке сточных вод – ООО «Стройсервис».

На территории Бурзянского района, около населенных пунктов: Старосубхангулово, Байгазино, Яумбаево, Кильдигулово, Аскарово, Ислимбаево, Мурадымово и Магадеево, располагаются 8 свалок. В программе развития МР Бурзянский район заложено строительство полигона ТБО на территории Старосубхангуловского сельского поселения, к западу от села Старосубхангулово, возле аэродрома. Площадь полигона составит 8 га.

При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно превышать 55 км.

В сельском поселении Кулганинский сельсовет предлагается устройство МПС вдоль автодороги Саргая –Кулганино.

Перечень свалок на территории Бурзянского района

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Назначение объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Свалка адм. с/с Старосубхангулово | с. Старосубхангулово | Захоронение отходов | Строительство полигона ТБО |
| 2 | Свалка адм. Байназаровский сельсовет | д. Яумбаево | Захоронение отходов | Рекультивация земель |
| 3 | Свалка адм. Байгазинский сельсовет | д. Байгазино | Захоронение отходов | Рекультивация земель |
| 4 | Свалка адм. Кипчакский сельсовет | д. Кильдигулово | Захоронение отходов | Рекультивация земель |
| 5 | Свалка адм. Аскаровский сельсовет | д. Аскарово | Захоронение отходов | Рекультивация земель |
| 6 | Свалка адм. Аскаровский сельсовет | д. Исламбаево | Захоронение отходов | Рекультивация земель |
| 7 | Свалка адм. Байназаровский сельсовет | д. Магадеево | Захоронение отходов | Рекультивация земель |
| 8 | Свалка адм. Байназаровский сельсовет | д. Миндигулово | Захоронение отходов | Строительство полигона ТБО |

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Кулганинский сельсовет расположены 3 кладбища, из них все - действующие.

В д. Кулганино кладбище площадью 0.66 га расположено в западной части населенного пункта. Второе расположено к юго-востоку от границ села, площадью 0,12 га.

В д. Саргая кладбище площадью 1,0 га расположено в восточной части, за границами населенного пункта.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 1,78 га. Средняя заполненность территорий кладбищ составляет 65%.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  НАЗНАЧЕНИЯ

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (том 3, лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным администрации сельского поселения Кулганинский сельсовет обьекты культурного наследия на территории сельского поселения отсутствуют.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узян | 1098 | 200 | 40 | 20 |
| 2 | Яманелга | 102 | 200 | 40 | 20 |
| 3 | Руч. М. Яманелга | 15 | 100 | 40 | 20 |
| 4 | Б. Саргая | 10 | 100 | 40 | 20 |
| 5 | Реки и ручьи | Менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Бурзянский район и, в частности, сельское поселение Кулганинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Проектные предложения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Кулганинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

На территории сельского поселения Кулганинский сельсовет предусмотрено открытие двух водозаборных скважин, которые будут обеспечивать сельское поселение артезианской водой.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1)особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

На территории сельского поселения находятся следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ):

Памятники природы на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет:

1). Башкирский государственный природный заповедник. Образован в 1930 году (Постановлением Башсовнаркома от 3.09.1929 № 101/33/1.)

Площадь заповедника - 49609 га.

Объекты охраны:

- Слабо нарушенные ландшафты  (светлохвойные леса, горные степи, луга, реки и др.)  с высоким биологическим разнообразием и большого  экологического значения.

- Место обитания фоновых и редких видов животных (аполлон, подалирий, подкаменщик, беркут, могильник, орлан-белохвост, седой дятел, удод, марал, выдра, садовая соня, медянка обыкновенная, ктырь гигантский и др.)  и растений (костенец зеленый, гроздовник полулунный, ковыль опушеннолистный, венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, пололепестник зеленый, тайник яйцевидный, лук косой, ирис сибирский и др.).

Назначение особо охраняемой природной территории:

- 1.Сохранение ландшафтов и природных комплексов.

- 2. Охрана биоразнообразия.

- 3. Проведение научных исследований природы и природных процессов.

- 4. Научно-просветительская деятельность.

- 5. Важнейшее ядро биологического разнообразия на Южном Урале.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 1439 человек, в том числе:

д. Кулганино: 914 чел.

- существующее население 334 чел.

- на расчетный срок 184 проект.уч. х 3,15 чел.=580 чел.

д. Саргая: 525 чел.

- существующее население 166 чел.

- на расчетный срок 117 проект.уч. х 3,07 чел. = 359 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  352,6 га,  в том числе:

- д.Кулганино – 219,5 га

- д.Саргая – 133,1 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Кулганинский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Кулганино | 334 | 914 |
| 2 | д. Саргая | 166 | 359 |
|  | Итого: | 500 | 1439 |

Возрастная структура населения сельского поселения

Кулганинский сельсовет

| Возрастные группы | Современное состояние (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 500 | 100,0 | 1439 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 158 | 31,6 | 460 | 32,0 |
| В трудоспособном возрасте | 287 | 57,4 | 801 | 55,7 |
| Старше трудоспособного возр. | 55 | 11 | 177 | 12,3 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Кулганинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 836 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2032г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 500 | 100,0 | 1439 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 287 | 57,4 | 801 | 55,7 |
| Работающие лица старшего трудоспособного возраста | 11 | 20% возрастной группы пенсионеров | 35 | 20% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 298 | 59,6 | 836 | 58.1 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Кулганинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 1,439 тыс. человек, для расселения которых потребуется 43.17 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 36.05 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 1439 чел.: 330,5 га =4,35 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 43170 кв.м : 330.5 га = 130.62 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Кулганинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 1439 чел.

(Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1439 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 48 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 207 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 115 | при школах, клубах |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 331 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 86 | при клубах или общ.зд. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 7/ 6 | при клубах |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 432 | Сущ. и в сост. ТСКи СКЦ |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 58 | сущ. и в составе ТСКиСКЦ |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. ч | 1 | сущ. |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 6 | в составе ТСКиСКЦ |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | В райцентре |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | при ФАП |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | Сущ. |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | При ТСК |
| Гостиница | 1 место | 4 | 6 | Сущ. |
| Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4 | 1 | сущ.рек. |
| Кладбище | га | 0,24 | 0.34 | Сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,12 | При школах и в рекр. |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Кулганинский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре Бакалы. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Кулганинский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

Вместимости существующего в д. Кулганино детского сада на 15 мест на расчетный срок не достаточно, проектом предлагается строительство нового здания детского сада на 15 мест в составе проектируемой школы.

В д. Саргая детского сада нет. Для обеспечения населения расчетным количеством мест в дошкольных учреждениях, проектом предлагается строительство нового здания детского сада на 12 мест в составе проектируемой школы.

Общеобразовательные учреждения:

Вместимости существующей средней школы в д. Кулганино на 65 учащихся на расчетный срок не достаточно. Проектом предлагается строительство школы на 67 учащихся, в составе которой будет детский сад и спортивный зал на 80 м2.

В д. Саргая имеется начальная школа на 15 учащихся. Проектом предлагается  дополнительно строительство новой школы на 37 учащихся, в составе которой будет детский сад и спортзал на 30 м2.

Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в районном центре с. Старосубхангулово существующей ЦРБложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. .

Население д.Кулганино - центра сельского поселения пользуется услугами фельдшерско-акушерского пункта. Проектом предлагается разместить в здании ФАП аптеку на 12,8 м2.

Население д.Саргая- пользуется услугами существующего фельдшерско-акушерского пункта. Проектом предлагается разместить в здании ФАП аптеку на 5 м2.

Сельские клубы:

Вместимости существующего сельского клуба в д. Кулганино на 100 мест на расчетный срок не достаточно. Проектом предлагается реконструкция существующего клуба с библиотекой, и размещением в нем помещений для культмассовой работы и досуга на 55 м2. Кроме того разместить 110 клубных мест в проектируемом СКЦ.

В д. Саргая, предлагается реконструкция существующего недействующего здания дома культуры до 83 мест и устройством в нем библиотеки на 2,0 тыс. томов и помещений для культмассовой работы и досуга на 22 м2.

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д. Кулганино торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 56 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах на расчетный срок  универсального социально-культурного центра, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 160 м2  и в существующей застройке магазина смешанной торговли с торговыми площадями -58 м2.

В д. Саргая торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 16 м2. Проектом предлагается размещение на проектируемой территории торгово-сервисного комплекса с торговыми рядами на 92 м2.

Предприятия общественного питания:

На территории сельского поселения нет ни одного предприятия общественного питания. Для обеспечения нормативного количества посадочных мест проектом предлагается:

- в д. Кулганино разместить кафе на 37 мест в здании проектируемого СКЦ;

- в д. Саргая разместить кафе на 14 мест в в проектируемом здании ТСК;

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день в сельском поселении предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных торгово–сервисных комплексах предприятий бытового обслуживания населения:

в д. Кулганино- на 4 рабочих места;

в д.Саргая - на 1 рабочее место;

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Программой развития предусматривается рост производства сельскохозяйственной продукции при снижении затрат на его производство.

Учитывая сельскохозяйственную структуру экономики района, целевые программы на первом этапе должны быть направлены:

- на увеличение валовой продукции сельского хозяйства за счет увеличения посевных площадей, повышения урожайности зерновых, технических культур за счет внесения органических и минеральных удобрений;

-повышение генетического потенциала животных путем селекции собственного поголовья, завоза высокопродуктивного скота на основе лизинга и улучшения технологии кормления животных в целях увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных (производство молока и мяса);

- в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» предоставление кредитов КФХ и личным подсобным хозяйствам граждан; повышение доли КФХ и личных подсобных хозяйств  граждан в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции;

- в рамках исполнения приоритетного национального проекта «Развитие АПК» создание семейных ферм, организация производства птицеводческой продукции; - организация заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Для устойчивого развития агропромышленного комплекса необходимо создание экономических условий для ведения расширенного производства, наиболее полного и эффективного использования природно-ресурсного и производственного потенциалов; оздоровление финансово экономического состояния сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и в первую очередь за счет наращивания объемов производства и активного поведения на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйственного сырья и продукции, а также создание условий для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств.

СПРАВКА

о наличии скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 2013 год)

| № п/п | Наименование насел. пункта | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Кулганино | 408 | 200 | - | 350 | 50 | 1645 |
| 2 | Д. Саргая | 167 | 88 | - | 93 | 5 | 462 |

Проектом предлагается сохранять и развивать существующие производства сельского поселения Кулганинский сельсовет.

В соответствии с инвестиционным проектом до 2015 года на территории сельсовета предполагается в д. Кулганино – открытие предприятий малого бизнеса по производству сувенирной продукции и изделий народных промыслов.

При дальнейшем планомерном развитии лесной и лесоперерабатывающей промышленности во всех населенных пунктах района, значительная роль в территориальном планировании отводится развитию товарного пчеловодства, производству кумыса, на базе существующих и вновь образованных коллективных, фермерских хозяйств и производственных кооперативов, индивидуальных предпринимателей.

На данном этапе рассмотрения направлений развития сельского поселения необходимо уделить особое внимание такому перспективному инструменту развития территории, как эко-девелопмент – освоение территорий, основанное на бережном отношении к природе, создание комфортных условий для жизни людей при минимальном воздействии на природу и сохранение существующего экологического равновесия;  на  принципах экологичности, экономичности и энергоэффективности. В прогрессивных развитых странах эко-девелопмент в последние десятилетия стал основным инструментом на пути повышения качества жизни, ресурсо -, энергосбережения и сохранения естественной среды обитания человека,  всячески поощряется и поддерживается.

Ускорение социально-экономического развития Бурзянского района требует интенсивного развития транспортной и инженерной инфраструктуры с целях повышения доступности населенных пунктов района и включения новых территорий в систему конкурентоспособного, востребованного рынком производства. Облегчение условий торговли и внутриотраслевой кооперации и интеграции посредством улучшения транспортной инфраструктуры позволит Бурзянскому району обеспечить более интенсивное экономическое взаимодействие с соседними регионами и лучше интегрироваться для получения выгод от роста внешней торговли, обусловленной специализацией экономики.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Бурзянского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Бурзянского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные направления развития транспортного каркаса  Бурзянского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог:

- Автодороги районного значения – V категории (д. Саргая - д. Кулганино, д. Абдульмамбетово – д. Кулганино – д. Хамитово,  д. Саргая – а/д Кага - Старосубхангулово – Мраково).

На всем протяжении дороги имеют усовершенствованное покрытие.

Дороги районного значения предназначены для транспортной связи между всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными предприятиями, а так же объектами рекреационного назначения и внешнего транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным покрытием.

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к объектам рекреации и туристическим стоянкам.

В первую очередь на этом участке должно быть возведено гравийно - щебеночное покрытие, на расчетный срок тип покрытия должен быль доведен до усовершенствованного.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе ниже средней плотности по Республике, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия, дороги с переходным и низшим типом покрытия требуют дальнейшего совершенствования.

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений и укладки водоотводящих сооружений (труб). Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Пассажирский транспорт

Основным перевозчиком пассажиров в Бурзянском районе является Бурзянский АТП - филиал ГУП "Башавтотранс".

Предприятие располагается в районном центре, с. Старосубхангулово.

В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции с. Старосубхангулово.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция в г. Белорецк– в 127 км от административного центра сельского поселения.

Воздушный транспорт

В настоящее время местный аэродром, находящийся к юго-востоку от села Старосубхангулово, является недействующим. Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию существующего аэродрома.

Для населения Бурзянского района ближайшими аэропортами является Международный аэропорт "Уфа", Международный аэропорт "Магнитогорск". Расстояние до г. Уфы – 360 километров, до г. Магнитогорска – 220 километров.

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Кулганинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| д. Кулганино | 7,07 | 11,54 | 4,24 | 7,5 |
| д. Саргая | 2,50 | 9,8 | 1,5 | 6,38 |
| ВСЕГО | 9,57 | 21,34 | 5,74 | 13,88 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Кулганинский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Кулганинский сельсовет на 1 октября 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

89 – легковых автомобилей;

1 – грузовых автомобилей;

0 – автобусов;

5 – мотоциклов;

43 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 69 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Бурзянского района сосредоточены в районном центре - с. Старосубхангулово и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания в с. Старосубхангулово отсутствуют.

Размещение и характеристика работы АЗС

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Башнефтепродукт ОАО № 10 | с. Старосубхангулово ул. Ленина | Бензин Дизтопливо | Нет инф. |
| 2 | АЗС Башнефтепродукт ОАО № 11 | с. Старосубхангулово ул. Ураль-ская | Бензин Дизтопливо | 5 |
| 3 | АЗС | д. Байназарово | Бензин Дизтопливо | Нет инф. |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится в 3-х автосервисах в с. Старосубхангулово.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Кулганинский сельсовет в 2013 году составляет 69 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

1439 х 350 / 1000 = 504 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 504 х 0,7 = 353 машиноместа на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 176 машиномест, в общественных центрах - 15%, 88 машиномест, в производственных зонах - 10%, 35 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Кулганинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Кулганинский сельсовет являются реки Бирь, Казяш, Арзамат. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Бурзянский район и, в частности, Кулганинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В населенных пунктах Кулганинского сельсовета водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Кулганинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1439 чел.= 230,24 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Кулганинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

На территории двух населенных пунктов сельского поселения Кулганинский сельсовет предусмотрено открытие двух водозаборных скважин, которые будут обеспечивать сельское поселение артезианской водой.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) для  населенных пунктов сельского поселения – к западу от д. Кулганино и к югу от д. Саргая.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Кулганинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1439 чел.= 230,24 м3/сут.-5% (безвозвратные потери)= 218,73 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение района осуществляется от линии электропередач ВЛ-110 кВ Белорецк-Тукан, отпайка произведена на двух подстанциях:

- Бурзян ПС – 62 110/35 и 10 кВ в с. Старосубхангулово;

- ПС – 12 110/10 кВ в с. Байназарово.

В сельском поселении Кулганинский сельсовет потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, сельское хозяйство, жилая застройка.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО Белорецкие электрические сети Бурзянский РЭС Байназаровский участок.

Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Кулганинский сельсовет осуществляется по воздушной линии электропередач.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 6:

в д. Кулганино - 4,

в д. Саргая – 2.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Кулганинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 1439 чел.= 1942,65 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

Газоснабжение Бурзянского района осуществляется от газовой трассы Ишимбай-Белорецк. Газ высокого давления поступает в д. Байназарово, д. Кургашлы, д. Набиево, д. Старомунасипово, с. Старосубхангулово, д. Новомунасипово, д. Тимирово, д. Старомусятово, д. Новосубхангулово от ГРС, расположенной в с. Старосубхангулово.

В настоящее время населенные пункты сельского поселения Кулганинского сельсовета не газифицированы.

Проектом предполагается 100% обеспечение населения Кулганинского сельского поселения газом.

Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и агропромышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время в д. Кулганино теплоснабжение общественных зданий осуществляется от котельных, отапливаемых жидким и твердым топливом. Отопление индивидуальной застройки – печное.

| № | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год начала эксплуат. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1. | д. Кулганино ул. Ш. Шакмана, 6 | КВС-300 | 1 | 100 Вт | 1984 | аварийн. |
| 2. | д. Кулганино ул. Ш. Шакмана, 6 |  | 1 | Нет инф. | 1984 | В хорошем состоянии |

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Телефонизацию потребителей сельского поселения Кулганинский сельсовет телефонной проводной связью осуществляет АТС ОАО «Башинформсвязь» в количестве абонентов:

- в д. Кулганино – 61, тип телефонной станции – цифровой и АТС;

- в д. Саргая – 18, тип телефонной станции – ИКМ;

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

2.3.6.6   Телевидение и радиофикация

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные на телевышке в с. Старосубхангулово.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Бурзянского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- гостиницы;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

- САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В настоящее время санитарную очистку на территории осуществляют: предприятие по утилизации ТБО в с. Старосубхангулово – ИП Каскинбаев И.Б., и организация по обслуживанию приборов по очистке сточных вод – ООО «Стройсервис».

На территории Бурзянского района, возле населенных пунктов: Старосубхангулово, Байгазино, Яумбаево, Кильдигулово, Аскарово, Ислимбаево, Мурадымово и Магадеево, располагается 8 свалок. В программе развития МР Бурзянский район заложено строительство полигона ТБО на территории Старосубхангуловского сельского поселения, к западу от села Старосубхангулово, возле аэродрома. Площадь полигона составит 8 га.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Кулганинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня на МПС (мусороперегрузочную станцию) сельсовета, с последующим вывозом на полигон ТБО района.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |
| д.Кулганино |  |  | 0,386 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,914 | 190 | 0,174 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,24 га | 5 | 0,212 |
| д.Саргая |  |  | 0,174 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,525 | 190 | 0,099 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,5 га | 5 | 0,075 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 0,560 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,439 | 190 | 0,273 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5,74 га | 5 | 0,287 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,560 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,140 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,213 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,006 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,012 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,028 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,012 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,012 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,012 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,012 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,012 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,012 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,056 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,028 |
| Итого | 100 | 0,560 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,084 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться                                                                                                                                                                                                                                                                                           на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 0,560 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,011 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2032г.) составит 0,011 га в год х 20 лет = 0,22 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

д.Кулганино: 386 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,107 тыс. м3

д.Саргая: 174 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,048 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

д.Кулганино: 386 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,834 тыс. м3

д.Саргая: 174 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,827 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д,Кулганино | 914 | 1941 | 1834 | 107 | 16,75 | 0,55 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 18 | 1 |  |
| д.Саргая | 525 | 875 | 827 | 48 | 7,55 | 0,23 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |
| сельское поселение Кулганинский сельсовет | 1439 | 2816 | 2661 | 155 | 26 | 2 |  |

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 6 площадках планируется установка 26 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 60 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,5 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 45 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 2661 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта в 2 дня.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.

4.1. Пожарная безопасность

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе:

По СНиП 21-01-97*- для зданий и сооружений, проектируемых по нормативам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*;

По СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*;

В соответствии с федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года);

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного (За исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара. Обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном проекте должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- Создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- Разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- Реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения серам пожарной безопасности;

- Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- Информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- Производство пожарно-технической продукции;

- Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности ( далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- Учет пожаров и их последствий;

- Установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- Государственная противопожарная служба;

- Муниципальная пожарная охрана;

- Ведомственная пожарная охрана;

- Частная пожарная охрана;

- Добровольная пожарная охрана.

- Основными задачами пожарной охраны являются:

- Организация и осуществление профилактики пожаров;

- Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

- Организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Существующее положение

На территории Бурзянского района располагается Пожарная часть (ПЧ №73) находящаяся в подчинении гарнизона пожарной охраны ГУ «28 ОФПС по РР» в г. Белорецк по ул. Гочисского, 29.

Штатная численность ПЧ № 73 составляет 29 чел. На вооружении находится – 2 Автоцистерны пожарные (АЦ).

Привлекаемые силы и средства соседних гарнизонов:

- г. Белорецк: 2 АЦ, 1 ПНС, 1 АР; (в 126 км от с. Старосубхангулово)

- с. Верхний Авзян: 1 АЦ. (в 66 км от с. Старосубхангулово)

Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС) находится по адресу с. Старосубхангулово ул. Совхозная, 12. Телефон 112; 3-55-90 ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС:

На нормативное время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин – для сельской местности) Согласно Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011) не попадают 8 населенных пунктов. (д. Саргая, д. Кулганино, д. Аскарово, д. Исламбаево, д. Бретяк, д. Галеакберово, д. Кильдигулово, д. Малый Кипчак).

Учебных полигононы, полосы психологической подготовки пожарных, теплодымокамеры, дымокамеры отсутствуют. Ведомственная пожарная охрана отсутствует. Муниципальная пожарная охрана представлена добровольной пожарной охраной.

Наличие добровольной пожарной охраны

| № п/п | Подразделение, место дислокации | Штатная численность | Техника в боевом расчете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Байназарово Байназаровский сельсовет | 12 | Помпа 3 шт. 10 гидрантов |
| 2 | д. Кутаново Иргизлинский сельсовет | 12 | Нет инф. |
| 3 | д. Байгазы Байгазинский сельсовет | 5 | Помпа 1 |
| 4 | д. Новоусманово | 5 | 1 МП |
| 5 | д. Аскарово | Нет инф. | 1 АРС-14 |
| 6 | д. Исламбаево | Нет инф. | 1 МП |
| 7 | д. Бретяк | Нет инф. | 1 МП |
| 8 | д. Максютово | Нет инф. | 1 АЦ |
| 9 | д. Абдульмамбетово | Нет инф. | 1 АЦ |
| 10 | д. Малый Кипчак | Нет инф. | 1 МП |
| 11 | д. Кулганино | Нет инф. | 1 МП |

Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

При выезде сил и средств пожарной охраны на пожары, происшедшие в гарнизоне или в соседних районах, начальники гарнизонов обеспечивают введение в боевой расчет резервной техники с привлечением личного состава, свободного от несения службы.

Для тушения пожаров в резервуарных парках нефтебаз в сельских районах привлекается техника, оборудованная для тушения пожаров в резервуарах.

Согласно ст. 9 ФЗ № 100 «О добровольной пожарной охране» от 6.05.2011:

1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной охраны.

В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).

Задачи добровольной пожарной охраны

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:

1) осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Противопожарное водоснабжение:

Количество водозаборных колонок 138 шт.

Противопожарные водоемы на территории района отсутствуют. Для пожаротушения используются реки не оборудованные пирсами и подъездами для забора воды.

Критически важные и потенциально опасные объекты

Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления экономикой района, или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени;

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;

Основные потенциально опасные объекты с угрозой возникновения ЧС распределены на следующие классы:

1. Радиационно опасные объекты;

2. Химически опасные объекты;

3. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные объекты;

4. Опасные транспортные средства;

5. Опасные технические сооружения.

Потенциально - опасные объекты

| № п/п | Название | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| 1 | АЗС и (склады ГСМ): АЗС Башнефтепродукт ОАО № 10 Башнефтепродукт ОАО № 11 | д. Байназарово с. Старосубхангулово с. Старосубхангулово |
| 2 | ОАО «Газ – сервис» | с. Старосубхангулово |
| 3 | МУП «Алакуян» | с. Старосубхангулово |
| 4 | АГРС, ГРУ, ГРП, ШРП | Населенные пункты района |
| 5 | Газопроводы ДП "Баштрансгаз" РАО "Газпром" Магистральный газопровод: «Магнитогорск – Ишимбай» «Магнитогорск – Стерлитамак» | В северной части района с/с Аскаровский , с/с Кулганинский |
| 6 | Электрические подстанции: ПС – 62 110/35 и 10 кВ ПС – 12 110/10 кВ | с. Старосубхангулово с. Байназарово |
| 7 | ООО «Бурзянский лесозаготовительный комплекс» (пилорамы) | с. Старосубхангулово (в населенных пунктах района) |
| 8 | ООО «Бурзянский пищекомбинат» | с. Старосубхангулово |
| Опасные технические сооружения |
| 9 |  |  |
| 10 | Сельскохозяйственные объекты: СПК(колхоз) Агидель СПК "Урал" СПК имени Салавата СПК (колхоз) "Тан" СПК "Бурзян" СПК(колхоз)"Бретяк" ООО Агрофирма "Кана" |  |

Критически важные объекты.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Администрация района | с. Старосубхангулово |
| 2 | Центральная районная больница | с. Старосубхангулово |
| 3 | Узел связи | с. Старосубхангулово |
| 4 | Отделение внутренних дел района | с. Старосубхангулово |
| 5 | Пожарная часть № 73 | с. Старосубхангулово |
| 6 | Автостанция | с. Старосубхангулово |
| 7 | ООО «Газсервис» | с. Старосубхангулово |
| 8 | Редакция газеты «Тан» | с. Старосубхангулово |
| 9 | Объекты ООО «БашРЭС» | Населенные пункты района |

Планировка и застройка территорий поселений осуществляется в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками заканчиваются площадками для разворота пожарной техники разворотом не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

    - Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

    - Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

    - Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

    - Применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

    - Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

    - Применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

    - Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

    - Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

    - Применение первичных средств пожаротушения;

    - Применение автоматических установок пожаротушения;

    - Организация деятельности подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условий, что время пребывания первого подразделения к месту взрыва не должно превышать 20 минут.

Пожарное депо размещаются на земельных участках, имеющих заезды на магистральные улицы или дороги районного значения. Здания пожарных депо оборудуются теплым гаражом для содержания в холодное время года. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

По проекту предусмотрено строительство 3х пожарных депо в населенных пунктах:

- д. Галиакберово на 2 авт.

- д. Кулганино на 2 авт.

- д. Байназарово на 2 авт.

На территории поселений должны быть источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К ним относятся:

Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02 - 84*(см Гл. 3, п.3.1. Водоснабжение )

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности  специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метрологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственной противопожарной службы экстремальную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем (см Гл. 4, п.4.4. Охрана и защита лесов.)

4.2. Мероприятия по защите территорий района от стихийных бедствий природного характера

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. от 29.12. 2010 )

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей м (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные геологические явления и процессы

Опасные геологические явления – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни).

Выделение областей, районов для отдельных участков местности на поверхности земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория Бурзянского района не относится к сейсмически опасным районам.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель).

Сведенья о населенных пунктах попадающих в зону затопления в весенний паводок 2010 г. на территории Бурзянского района

Начало затопления приходится на май месяц держится в среднем 4 дня. Максимальный уровень был зарегистрирован в 1990 году и составил 840 мм.

Показатели затопляемости населенных пунктов района

(согласно данных Администрации района)

| № п/п | Населенные пункты попадающие в зону затопления | Кол-во населения (тыс.чел/домов.) | Площадь затопления (кв. км) | Кол-во с/х животных в зоне затопления | Объектов экономики | Места эвакуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старосубхангулово | 2,260/754 | 0,3 | 1800 | Жилая застройка | В незатопленные зоны села |
| 2 | д. Байназарово | 0,223/48 | 0,2 | 750 |  |  |
| 3 | д. Кургашлы | 0,47/17 | 0,05 | 66 |  |  |
| 4 | д. Набиево | 0,102/32 | 0,06 | 111 |  |  |
| 5 | д. Тимирово | 0,043/13 | 0,02 | 39 |  |  |
| 6 | д. Старомунасипово | 0,120/34 | 0,06 | 120 |  |  |
| 7 | д. Мурадымово | 0,41/18 | - | - |  |  |
| 8 | д. Ишдавлетово | 0,018/5 | - | - |  |  |
| 9 | д. Абдульмамбетово | 0,086/34 | - | - |  |  |
| 10 | д. Малый Кипчак | 0,06/3 | - | - |  |  |
| 11 | д. Новомунасипово | 0,63/23 | - | - |  |  |

В соответствии с постановлением КМ РБ от 6 августа 1998 № 164 для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления и возможного катастрофического затопления.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности от р. Белая попадают населенные пункты:

- д. Байназарово – с населением 4160 чел.

- д. Кургашлы – с населением 540 чел.

- д. Набиево – с населением 592 чел.

- д. Старомунасипово – с населением 767 чел.

- д. Тимирово – с населением 790 чел.

- д. Старосубхангулово – с населением 6150 чел.

- д. Ишдавлетово с населением 40 чел.

- д. Мурадымово с населением 630 чел.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности от р. Нугуш попадают населенные пункты:

- д. Галиакберово с населением 1314 чел.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности от р. Узян попадают населенные пункты:

- д. Абдульмамбетово с населением 759 чел.

- д. Малый Кипчак с населением 60 чел.

Населенные пункты сельского поселения Кулганинский сельсовет не попадают в зону затопления паводком 1% обеспеченности.

Лесные пожары

По многолетним наблюдениям возможно возникновение пожаров до 15 природных пожаров в год, общей площадью до 10 га лесной территории. Исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения, природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть 7 населенных пунктов района с числом жителей 8179 человек. Согласно Республиканской целевой программы "Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2015 годы" Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011 г. № 219. Целью Программы является повышение эффективности охраны лесного фонда от пожаров путем осуществления комплекса организационно-технических мер и совершенствования экономической базы лесного хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы, без деления на этапы.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83) либо стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром считается лесной пожар охватывающий полог леса (древостоя). Низовой пожар - это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам лесной растительности (древостоя), подлеску и подросту.

ГОСТ 17.6.1.01-83, кроме того, выделяет повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары.

Повальным пожаром считается лесной пожар, охватывающий все компоненты лесного биогеоценоза.

Ландшафтный пожар - это лесной пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта.

Под валежным пожаром понимается низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина, расположенная на поверхности почвы.

Торфяной лесной пожар - это лесной пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв.

Согласно целевой программы :

Противопожарные мероприятия на 2015 год

на территории Бурзянского лесничества

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Сущ. положение | По программе на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительству дорог противопожарного назначения | км | 7 | 7,2 |
| 2 | Содержанию дорог противопожарного назначения | км | 8 | 8,3 |
| 3 | Устройство минерализованных полос и барьеров | км | 194 | 194 |
| 4 | Уход за минерализованными полосами и барьерами | км | 265 | 265 |
| 5 | Проведение профилактических контролируемых выжиганий сухих горючих материалов | га | 70 | 70 |

На территории лесничества организуется ПСХ – 2 типа находящийся в подчинении Белорецкого ПСХ – 3 который включает пункты содержания противопожарного инвентаря 40 шт.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающие воздействие на людей, сельскохрзяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожары). По многолетним наблюдениям возможно возникновение пожаров до 15 природных пожаров в год, общей площадью до 10 га лесной территории.

4.3. Мероприятия по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера

На территории района наиболее важнейшими проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах магистрального газопровода и газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов. Потенциально опасными участками являются переход газопровода через реку Белая возле д. Байназарово, д. Старомунасипово, д. Кургашлы, д. Набиево, с. Старосубхангулово.

Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров большая доля пожаров приходится на населенные пункты: Старосубхангулово, Байназарово, Максютово. Средняя площадь пожара составляет 20 м2, поврежденных помещений на площади 14 м2. На основе статистических сведений за последние 5 лет в течении года прогнозируется до 30 техногенных пожаров с гибелью до 1 человека.

На пересечении с основными автомагистралями района:

- при авариях и взрывах на магистральных газопроводах возможно уничтожение лесных территорий и возникновение лесных пожаров на территории Национального парка «Башкирия».

- при пожаре на газораспределительных пунктах, газопроводах – в зимнее время возможно разрешение теплоснабжения большинства жилых домов района и райцентра, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д.

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражения.

Пожаро - и взрывоопасные объекты

| №№ | Наименование | Вид опасного вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АЗС Башнефтепродукт ОАО № 11 | Бензин |
| 2 | АЗС Башнефтепродукт ОАО № 10 | Бензин |
| 3 | ГРС с .Старосубхангулово | Газовое топливо |
| 4 | АЗС проектируемая с. Гадельгареево | Бензин |
| 5 | ОАО «Газ-сервис» | Хранение баллонов с газом |
| 6 | Газорегуляторные установки (ГРУ) | Газовое топливо |
| 7 | Магистральный газопровод «Магнитогорск – Ишимбай» «Магнитогорск – Стерлитамак» | Транспортирование газа |

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- Разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- Подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- Своевременное обнаружение очагов опасности определение его границ, локализации и ликвидации поселений;

- Содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- Поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- Санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- Снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- Организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- Устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- Эвакуацией сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- Защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

4.4. Обеспечение безопасности туристской деятельности

Раздел разработан в соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ, «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ, Законом Республики Башкортостан о туристической деятельности от 12.07.2010 № 283-з, в ред. от 11.07.2011 № 420-з).

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства. Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма информирует туроператоров, турагентств и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных средствах массовой информации. Указанное опубликование осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации для опубликования обязательных сообщений.

Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов-проводников, если организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты и другие).

Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, обязаны незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, специализированные службы по обеспечению безопасности туризма и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях, произошедших с туристами (экскурсантами) во время прохождения маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов), по территории Российской Федерации.";

На базе ГУ "Аварийно спасательная служба Республики Башкортостан» существует государственное учреждение «Спасательная станция г. Белорецк ГИМС МЧС РБ» с численностью 10 человек. (Зональный поисково-спасательный отряд ЗПСО г. Белорецк). В зону ответственности ЗПСО г. Белорецк входят районы: Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский, Учалинский.

На территории Бурзянского района, в т.ч. и в сельском поселении Кулганинский сельсовет, высокими темпами идет развитие туризма. Данный факт требует четкой организации и взаимосвязи среди всех объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, транспорт, места развлечений оздоровительного, спортивного, познавательного и другого назначения.

При реализации услуг должна обеспечиваться безопасность жизни, здоровья туристов и экскурсантов, сохранность их имущества, должны быть разработаны методы контроля, над выполнением требований безопасности.

Особенно остро проблема безопасности важна в экстремальном туризме, в таких видах как альпинизм, водный, горный, спелео, лыжный, конный, автомобильный, велосипедный туризм, где риск получения ущерба здоровью и фатального исхода довольно велик.

Данная проблема безопасности актуальна также при организации аттракционов, использующих элементы туристской техники (переправы над водными участками, скальным рельефом – «тарзанки», скалодромы), а также организации экскурсий и прогулок с использованием различного вида транспорта (водный, автомобильный, воздушный, внедорожные мотосредства), в том числе при организации подводных погружений.

С целью обеспечения безопасности в сфере туризм на территории района предлагается строительство Поисково-спасательной базы в с. Старосубхангулово.

Мероприятия для обеспечения безопасности в туристической деятельности на территории района

- Привлечение к оказанию услуг инструкторов, гидов-проводников (далее – инструкторов), прошедших соответствующую подготовку и имеющих на руках документы, подтверждающие квалификацию инструктора.

- Для организации и оказания услуг использовать только сертифицированное снаряжение, инвентарь и оборудование.

- Места оказания услуг оснащать:

- информационными материалами об опасных факторах оказываемых услуг;

- информацией о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, включая операторов мобильной связи;

- инструкциями и наглядными пособиями (информационными стендами) по мерам безопасности при использовании снаряжения и поведению в процессе получения услуг;

- средствами оказания первой медицинской помощи;

- при необходимости первичными средствами пожаротушения;

- средствами связи для экстренного вызова оперативных дежурных служб.

- В целях обеспечения безопасности, организации своевременного реагирования на возможные нештатные ситуации необходимо разрабатывать План действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий (стихийные бедствия, аварии, пожары и др.), который должен содержать:

- характеристику организации;

- характеристику оказываемых услуг;

- информацию о характере и особенностях местности;

- данные об опасных факторах, которые могут повлечь за собой несчастные случаи;

- инструкции о порядке действий граждан и персонала;

- сведения о взаимодействующих сторонах (органы власти, силы и средства), привлекающихся к организации и проведению возможных поисково-спасательных работ.

План согласовывается с участвующими в обеспечении мероприятий сторонами, а также Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан

План доводится до обслуживающего персонала под роспись. 
Дополнительно на стационарных объектах (местах) оказания услуг План должен быть наглядно оформлен и размещен для ознакомления всеми гражданами, находящимися на объекте.

- Необходимо осуществлять подготовку инструкторского состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Вести учетную документацию по подготовке (журналы занятий, конспекты, зачетные ведомости). Проводить инструктаж персонала и туристов по мерам безопасности под роспись в журнале инструктажа.

- Заблаговременно осуществлять оборудование и подготовку туристских маршрутов и трасс.

- При организации мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, вопросы обеспечении безопасности согласовывать с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан.

- В целях обеспечения финансовой поддержки мероприятий, направленных на безопасность клиентов, необходимо организовывать их страхование, в том числе на случай проведения поисково-спасательных работ с использованием авиации.

- При организации категорийных походов и путешествий, в том числе, связанных с длительным автономным пребыванием в труднодоступной местности, преодолением потенциально-опасных участков (пороги, перевалы и т.п.) необходимо организовывать постановку групп на учет непосредственно в поисково-спасательном подразделении по адресу: с. Старосубхангулово.

- В соответствие с требованиями государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50681-94 «Проектирование туристских услуг» на каждый организуемый маршрут необходимо разрабатывать паспорт маршрута (трассы) или технологическую карту экскурсии.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Кулганинский сельсовет в административных границах | га | 54246,0 | 54246,0 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 4217,5 | 4193,5 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 49 609 | 49 609 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 70,3 | 70,3 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | - | - |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Земель транспорта | га | 22,52 | 22,52 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 270,2 | 330,5 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 40,18 / 100% | 84,41 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,93 | 5,3 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,81 | 14,95 |
|  | рекреационных зон | га | 26,8 | 32,8 |
|  | земель водного фонда | га | 8,5 | 8,5 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 0,66 | 0,66 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 1,12 | 1,12 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 0,500 | 1,439 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,158 /31,6 | 0,46 / 32 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,287 / 57,4 | 0,801 / 55,7 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,055 / 11 | 0,177 / 12,3 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 7,122 | 43,170 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м |  | 36,05 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 14,24 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 15 | 42 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 80 | 184 |
| 4.3 | Больницы | коек | - | - |
| 4.4 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 2 | 2 |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 72 | 382 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 51 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 5 |
| 4.8 | Клубы сельских поселений | мест | 100 | 293 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет.инф. | 77 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,89 |
| 4.11 | Гостиница | мест | 11 | 11 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 36,2 | 36,2 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 9,57 | 21,34 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 1,78 | 1,78 |